1. Особенности модернизированного тепловоза узкой колеи.

Тепловоз кузовного типа с двумя кабинами управления ТУ7Д изготовленный на базе тепловоза ТУ7А ОАО «Камбарский машиностроительный завод» является тяговой подвижной единицей с гидромеханической передачей, предназначен для перевозки пассажиров на детских железных дорогах колеи 750мм.

Основанием модернизации тепловоза ТУ7А является:

  - Целевая программа «Молодежь ОАО «Российские железные дороги» (2006- 2010г.г.)» от 16октября 2006г.

  - Протокол рабочей встречи Президента Удмуртской Республики А.А.Волкова и Президента ОАО «РЖД» В.И.Якунина  №В.Я.- 25пр       от 09апреля 2009г.

  - Создание    и    освоение   отечественного локомотива с современным              силовым оборудованием,   гидромеханической   автоматической   передачей мощности и комплектующими отечественного производства.

  - Повышение  эксплуатационной  надежности,  увеличение  ресурса силового блока до капитального ремонта до 1 млн.км.

  - Применение   оборудования   с   микропроцессорными   системами управления, безопасности и диагностики.

  - Применение двигателей серии ЯМЗ-650  (по  выбросам вредных веществ двигатели соответствуют правилам ЕЭК ООН №49-04А; ЕЭК ООН №24-03-Евро-3) вместо двигателей 1Д12 400-01, ЯМЗ-238.

  - Применение в качестве тяговой передачи гидромеханической двух-поточной  передачи  ООО  «Приводная  техника  «Фойт-КМПО»», DIWA.3E.

  - Применение   современных   комплектующих   и   материалов.   Все применяемые     комплектующие     и     материалы     будут     иметь сертификаты безопасности, гигиенические заключения, пожарные сертификаты.

  - Применение   системных   лакокрасочных   покрытий   (ЛКП)   для окраски    и    антикоррозионной    защиты    производства    фирмы «ХЕЛИОС Групп». Гарантийный срок службы-10 лет.

  - Применение         современных         отделочных         материалов, конструкционных материалов, совершенствование дизайна.

  - Современное  обустройство кабин машиниста, пультов управления.

  - Применение     горючесмазочных    материалов     отечественного произ-водства.

  - Применение комплексного локомотивного устройства безопасности унифицированного (КЛУБ-У).

  - Применение радиостанции РВС-1-01.

  - Применение системы обнаружения и тушения пожара (СОТП).

  - Применение систем «Круиз- контроля» для регистрации режимов работы силовой установки, систем тепловоза, программирования и автоматической реализации режимов движения.

  - Проведение сертификации основных узлов и тепловоза в целом в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках Системы Сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ).

2. Ожидаемая   эффективность   проведения   модернизации   изделия.

Улучшение основных эксплуатационных параметров.

2.1 Тепловоз  состоит из кузова двух кабин управления, двигателя и его систем, автоматической гидромеханической передачи, тягового привода, двух активных тележек, тормозного и пневматического оборудования, электрооборудования, системы дистанционного управления и контроля, систем вентиляции и отопления, двух автосцепок.

2.1.1 Кузов тепловоза.

На модернизированном изделии применен новый кузов, выполнен из современных конструкционных материалов. Каркас выполнен из труб прямоугольного и квадратного сечения. Наружная обшивка произведена плоским листом, приведенным в напряженное состояние (обеспечивается правильность формы) и элементами из стеклопластика. Оконные блоки-сертифицированы по Системе Сертификация ССФЖТ, представляют собой стеклопакет, конструкция которого обеспечивает гарантированную тепло и звукоизоляцию,(на тепловозе ТУ7А применялись оконные блоки собственного производства). Расположение оборудования в кузове и кабинах, вентиляция и отопление, выполнены согласно действующих норм.

2.1.2  Кабина машиниста.

Корпус кабины изготовлен из конструкционных стальных профилей трубчатого сечения листовой стали и стеклопластика. Изделие остекления лобовое MAC 0,28 кабины выполнено специально для железнодорожного подвижного состава- сертифицировано. Производство ОАО «Мосавтостекло». Боковые окна - распашные, специально разработанные для тепловоза. Настил пола состоит из стального листа, теплоизолирующего слоя, специальной шумопоглащающей трехслойной фанеры и специального покрытия. Кресло машиниста с мягким сиденьем. Спинка имеет несколько наклонных положений, имеет вибразащитный механизм с гидродемпфером. Пульт управления разработан специально для модернизируемого тепловоза обеспечивает управление машины в «одно» лицо.

2.1.3 Двигатель.

| № п/п | Наименование показателей и параметров. Единицы измерений | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тепловоз базовый ТУ7А | Тепловоз модернизированный ТУ7Д |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.3.1 | Двигатель | 1Д12-400 | ЯМЗ-6505.10 |
| 2.1.3.2 | Количество цилиндров, рядность | 12; V-образный | 6; рядный |
| 2.1.3.3 | Соответствие по выбросам вредных веществ | Евро-0 | Евро-3 |
| 2.1.3.4 | Топливная аппаратура | С механическим приводом топливной рейки и непосредственным впрыском топлива | CRS-№2-Common Rail System с электронным управлением подачей топлива EDC7UC31 обеспечивает давление впрыска топлива до 1400 бар |
| 2.1.3.5 | Наличие тормозного режима | нет | Имеется моторный тормоз |
| 2.1.3.6 | Диаметр и ход поршня, мм | 150x180 | 123x156 |
| 2.1.3.7 | Рабочий объем, л | 38,15 | 11,12 |
| 2.1.3.8 | Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 294(400) | 230(311) ' |
| 2.1.3.9 | Частота вращения при номинальной мощности, мин-1 | 1600 | 2000 |
| 2.1.3.10 | Минимальный удельный расход топлива, г/кВт(ч (г/л.с. (ч) | 214(157) | 195(143) |
| 2.1.3.11 | Расход масла на угар, % к расходу топлива, не более | 0,4 | 0,1 |
| 2.1.3.12 | Ресурс | 20000 час | 1000000 км |
| 2.1.3.13 | Масса дизеля, кг | 1750 | 1000 |

2.1.4  Передача

| № п/п | Наименование показателей и параметров. Единицы измерений | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тепловоз базовый ТУ7А | Тепловоз модернизированный ТУ7Д |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1.4.1 | Передача | УГП 400/201 ОАО «Калугапутьмаш» | ГМП D854.3Е ООО «Приводная техника ФОЙТ- КМПО» г.Казань |
| 2.1.4.2 | Тип передачи | Многоциркуляци- онная, гидродина- мическая (2 транс- форматора) с поо- чередным заполне- нием и опорожне- нием трансформа- торов. | Двухпоточная ав- томатическая гид- ромеханическая, 4х ступенчатая. |
| 2.1.4.3 | Управление | Электрогидравли- ческое. | Электронное |
| 2.1.4.4 | Наличие гидродинами- ческого тормоза | Нет | Встроенный гидро- замедлитель на всех режимах движения |
| 2.1.4.5 | Соответствие междуна- родным стандартам | Евро-0 | Евро-3 |
| 2.1.4.6 | Масса, кг | 2400 | 350 |
| 2.1.4.7 | Габариты, мм длина высота ширина | 1566 1446 1105 | 875 514 550 |
| 2.1.4.8 | Заправочная емкость, л | 140 | 25 |
| 2.1.4.9 | Ресурс до капремонта | 36000 час. | 1000000 км |

2.1.5 Тележка.

Тип тележки – двухосная с индивидуальным рессорным подвеши-ванием, групповым приводом, двухступенчатыми осевыми редукторами. Ответственные детали осевых редукторов изготавливаются на новом оборудовании, внедрено шлифование зубчатых колес. Внедрен новый стенд для сварки рам тележек переоснащен участок химико-термической обработки зубчатых колес, переоснащен участок сборки тележек и буксовых узлов в соответствии с требованием инструкций ОАО «РЖД».

2.1.6 Затраты    на   изготовление    и    эксплуатационные   расходы  автоматической       гидромеханической       передачи       нового тепловоза   по   сравнению   с   базовой гидродинамической УГП 400/201,   а  также   тягового привода, тележек, тормозного, пневматического, электрооборудования, систем дистанционного управления и контроля, систем вентиляции и отопления аналогичны. Серийная цена тепловоза модернизированного не будет значительно превышать цены базового .

2.1.7 Экономический    эффект    от    внедрения    новой    техники складывается в эксплуатации за счет:

- высокого технического уровня изделия;

- ресурса изделия до капитального ремонта 1 млн.км пробега;

- высокой надежности;

- минимального расхода топлива (143 г/л.с. (ч) и масла дизеля 0,1% к расходу топлива;

- высоких экологических показателей.